## Slide 1: Microcontrolador AVR ATMEGA 328
Arquitetura interna e primeiras instruções assembly
Prof. Marcos Chaves

## Slide 2: Microcontrolador AVR ATMEGA 328
Microprocessador aberto
https://zeptobars.com/en/read/how-to-open-microchip-asic-what-inside

## Slide 3
Microprocessadores
Microcontroladores

## Slide 4
ULA
A=10
B=20
A=A+B
101111100001010
0x01 101111100010100
0x02 101000100000001
Dados
Memória RAM
R16 A
R17 B
Unidade Lógica e Aritmética
A
B
+
Memória
FLASH
Programa

## Slide 5
PC
Decoder
ULA
Bus Control
Porta D
I/O:
Porta C
Porta B
Interrupção
A/D
Clock
Comparador
SPI
EEPROM
Periféricos:
….
Status
Bus Data
Reg. Instrução
Bus Program
0100010101010

## Slide 6
Arquitetura Microcontrolador Atmega328
Programa
Assembly

## Slide 7: Fetch and execute
Arquiteturas Antigas
16-bit
00 E205
01 E314
02 E321
03 0F01
04 0F02
05 E01B
06 0F01
07 9300
08 0300
09 940C
0A 0009
Busca
Executa
Instrução 1
Instrução 2
Instrução 3
Instrução 4

## Slide 8: Pipeline
Busca
Executa
Instrução 1
Instrução 2
Instrução 3
Instrução 4
00 E205
01 E314
02 E321
03 0F01
04 0F02
05 E01B
06 0F01
07 9300
08 0300
09 940C
0A 0009

## Slide 9: ULA e Registradores de Trabalho

## Slide 10: Registrador de Status (SREG)
I – Global Interrupt Enable
Chave Geral, habilita as interrupções
T – Bit Copy Storage
Bit de cópia temporária de um registrador
H – Half Carry Flag
Carry de um nibble
S – Sign Bit

## Slide 11: Registrador de Status (SREG)
N – Negative Flag
Indica uma operação aritmética ou lógica resulta em um valor negativo.
Z – Zero Flag
indica quando uma operação resulta em zero.
C – Carry Flag
houve um estouro
V – Two’s Complement Overflow Flag
estouro do complemento de dois

## Slide 12: Microcontrolador AVR ATMEGA 328
Linguagem Assembly
Primeiras Instruções
Prof. Marcos Chaves

## Slide 13
A linguagem Assembly é atrelada à arquitetura de uma certa CPU, ou seja, ela depende completamente do hardware

## Slide 14: Assembly x Assembler
A linguagem Assembly é um código de baixo nível, composta por opcodes e operandos
Assembler é o software que traduz o código Assembly para a linguagem de máquina (0 e 1)
MOV R16,R17
0100110001111100
Código assembly:
Linguagem de máquina:
Assembler

## Slide 15: Exemplo programa assembly AVR
//----------------------------------------------------------------------- //
// EXEMPLO //
;------------------------------------------------------------------------ //
.ORG 0x000 ; endereço de inicio de gravacao memoria Flash
INICIO:
LDI R19, 0b11111111 ; carrega R19
OUT DDRB,R19 ; configura todos os pinos saida
LDI R19, 0b00000000
OUT PORTB, R19 ; coloca em zero todos pinos
_PRINCIPAL:
SBI PORTB,5
CALL ATRASO
CBI PORTB,5
CALL ATRASO
RJMP _PRINCIPAL
; rotina de delay.
ATRASO:
LDI R19,80
volta:
DEC R17
BRNE volta
DEC R18
BRNE volta
DEC R19
BRNE volta
RET
comentários
Rótulos

## Slide 16: Rótulo - Label - Etiqueta
Nomeação (apelido) da linha do programa ou de uma seção para onde o microcontrolador deve saltar ou, ainda, simplesmente o início do conjunto de linhas de um programa.
O comprimento de uma label pode ir até 32 caracteres. É também importante que a Label comece na primeira coluna.
; Exemplos
_Inicio:
INICIO:
INICIO2:

## Slide 17: AVR assembly - Instruções
ldi R16, 0b10100101
Opcode ou mnemônicos
Argumento (operando)
SREG

## Slide 18: Bibliotecas, variáveis e Constantes
; Comentários
; Arquivos de definição
#include <nomedoarquivo.inc>
#include ”C:\MICRO1\arquivo.inc”
; Variaveis
.def tempo = R16 ; registrador GPR
.def temperatura = 0x100 ; memória livre sram
; Constantes
.equ VALOR_HEXA = 0x0003
.equ VALOR_BINARIO = 0b00000001
.equ VALOR_DECIMAL = 123
Variáveis: espaço guardar valores utilizados no
programa

## Slide 19: Tipos de instruções
Desvios e chamadas
Movimentação de dados
Lógica e aritmética
Manipulação de bits
Testes
Notes: TODO: ellenőrizni hogy helyes-e a felosztás

## Slide 20: AVR assembly – Instruções
a+b | ADD
a-b | SUB
a&b | AND
a¦b | OR
a++ | INC
a-- | DEC
-a | NEG
a=0 | CLR
… | …
Lógica e Aritmérica
reg1=reg2 | MOV
reg=17 | LDI
reg=mem | LDS
reg=*mem | LD
mem=reg | STS
*mem=reg | ST
Periférico I/O | IN
Periférico I/O | OUT
Salva em pilha | PUSH
recupera em pilha | POP
… | …
Move
Operadores de Bit
a<<1 rotaciona | LSL
a>>1 rotaciona | LSR,
Ø C (not avail. In C) | ROL, ROR
Altera bits STATUS | SEI, CLI, CLZ...
Não faz nada | NOP
… | …

## Slide 21: Desvios e chamadas
RJMP: Pula para linha do programa incondicionalmente
assembly
CALL, RET: Chama Rotina e retorna
M_LOOP: …instruções rjmp M_LOOP
M_LOOP: … CALL FV … FV:…instrucões… RET
RJMP - Relative Jump

## Slide 22: Movimentação de Valores
R7=R16
MOV - Copia o valor entre registros R0...31
MOV R7, R16
LDI - Carrega valores imediatos nos registradores R16...31
LDI R16, 10
R16=10
LDI - Load Immediate
MOV - Move Between Registers

## Slide 23: Lógica e aritmética
ADD, SUB, MUL, AND, etc...
ADD R16, R17
Soma dois registradores R16=R16+R17
Exemplo, um programa que calcula a soma 19 + 95
LDI R16, 19
LDI R17, 95
ADD R16, R17

## Slide 24: Manipulação de bits
7
6
5
4
3
2
1
0
PINB
SBI PINB, 3
SBI - Seta “1”, no bit especificado
CBI PINB, 3
CBI - Limpa “0”, no bit especificado
*Apenas registradores I/O (PORTx, PINx, DDRx
SBI – Set Bit in I/O
CBI – Clear Bit in I/O

## Slide 25: Movimentação de Valores
LDS - Copia o valor da memória para o registrador
LDS R17, 0x100
R17 = valor armazenado no endereço da memória SRAM $0x100
STS - Copia o valor do registrador para memória
STS 0x100, R17
R17 = valor armazenado no endereço $0x100
STS – Store Direct to SRAM
LDS - Load Direct to SRAM

## Slide 26: Teste de Bits
7
6
5
4
?
3
2
1
0
PINB
SBIC PINB, 3
RJMP Passo_1
RJMP Passo_2
=1
=0
SBIC P, b Pula se o bit do registrador de I/O estiver limpo (0)
Consulta o estado de um bit de um registrador de I/O (DDRx, PORTx e PINx). Pula a próxima linha se 0.
SBIC - Skip if Bit in I/O Register Cleared

## Slide 27: Teste de Bits
7
6
5
4
?
3
2
1
0
PINB
SBIS PINB, 3
RJMP Passo_1
RJMP Passo_2
=0
=1
SBIS P, b Pula se o bit do registrador de I/O estiver ativo (1)
Consulta o estado de um bit de um registrador de I/O (DDRx, PORTx e PINx). Pula a próxima linha se 1.
SBIS - Skip if Bit in I/O Register is Set

## Slide 28
Comparando Valores
LDI R17,200
Decrementa:
DEC R17
BRNE Decrementa
BRNE : Verifica se a última operação resultou em valor zero no registrador. Se não ocorreu pula para o label indicado.
Label
Não zerou
BRNE - Branch if Not Equal

## Slide 29
Comparando Valores
LDI R17,200
Decrementa:
DEC R17
BREQ Soma
RJMP Decrementa
Soma:
BREQ : Verifica se a última operação resultou em valor zero no registrador. Se ocorreu pula para o label indicado.
Label
BREQ - Branch if Equal
zerou

## Slide 30
Lógica e aritmética
Desvios e chamadas

## Slide 31
Movimentação de dados
Manipulação de bits
Teste de bit

## Slide 32
R0 | R15
R16 | R31
GPR
PINB
DDRB
PORTB
….
FSR
….
SRAM
FSR
I/O
0x100
LDI R16,10
OUT PORTC,R16
IN R16, PORTC
MOV R15, R16
STS 0x100, R15
LDS R16,0x100
MOVIMENTAÇÃO DE REGISTROS(BYTES)

## Slide 33: Ciclo de máquina (clock cycle)
T
ciclo de máquina
=
1
F
XTAL
T
ciclo de máquina
=
1
16MHz
= 62.5 ns

## Slide 34: Microcontrolador AVR ATMEGA 328
Registradores I/O
Primeiros programas
Assembly
Prof. Marcos Chaves

## Slide 35
AVR Atmega 328P
Porta D

## Slide 36
7
PORTD
6
5
4
3
2
1
0
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
0
1
2
3
4
5
6
7
PINOS
bits
REGISTRADOR

## Slide 37
7
PORTD
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 38
0
7
PORTD
0
6
0
5
0
4
1
3
1
2
1
1
1
0
5 V
5 V
5 V
5 V
0 V
0 V
0 V
0 V

## Slide 39
7
PORTD
6
5
4
0
3
2
1
0
7
PIND
6
5
4
3
2
1
0
7
DDRD
6
5
4
1
3
2
1
0
1=saída 0=entrada
0 V
R
pull-up
o
o
o
Saída

## Slide 40
PORTx: registrador de dados, usado para escrever nos pinos do PORTx em saída ou ativar pull-up entrada.
PINx: registrador de entrada, usado para ler o conteúdo dos pinos do PORTx.
DDRx: registrador de direção, usado para definir se os pinos do PORTx são entrada ou saída.
REGISTRADORES DE I/O

## Slide 41
7
PORTD
6
5
4
0
3
2
1
0
7
PIND
6
5
4
3
2
1
0
7
DDRD
6
5
4
1
3
2
1
0
1=saída 0=entrada
0 V
R
pull-up
o
o
o
Saída

## Slide 42
7
6
5
4
1
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
1
3
2
1
0
5 V
R
pull-up
o
o
o
Saída
1=saída 0=entrada
PORTD
PIND
DDRD

## Slide 43
7
6
5
4
1
3
2
1
0
7
6
5
4
?
3
2
1
0
7
6
5
4
0
3
2
1
0
?
R
pull-up
o
o
o
Entrada
1=saída 0=entrada
PORTD
PIND
DDRD

## Slide 44
7
6
5
4
1
3
2
1
0
7
6
5
4
1
3
2
1
0
7
6
5
4
0
3
2
1
0
R
pull-up
o
o
o
Entrada
1=saída 0=entrada
PORTD
PIND
DDRD

## Slide 45
Exercício:
Escreva um programa em mnemônicos que carrega 15 no Registrador R16 e 34 no Registrador R17, a seguir, soma-se e escreve no R17 da memória.
O Resultado deve aparecer em PORTD.
Resolução:
LDI R19, 0b11111111
OUT DDRD, R19
LDI R16,15
LDI R17,34
ADD R17,R16
OUT PORTD,R17
PORTD saída
R16
R17
R17
PORTD
1510
3410
R17+R16
R17

## Slide 46
Exercício: Escreva um programa em mnemônicos que controle o seguinte misturador.
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Defina pinos de entrada e saída. As entradas com push button em terra e pull up ativos. O Programa aguarda “Start” ser pressionado, que liga a Valvula 1 até que sensor cheio seja acionado.
Start
O misturador é acionado por 2 segundos. Esvazia-se o tanque até o sensor vazio ser acionado. Voltando ao estado inicial. Considere clock 16Mhz.

## Slide 47
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Start
Resolução:
PB0
PB1
PB3
PB2
PB4
PB5
7
0
0
6
5
4
0
3
1
1
1
2
1
0
DDRB
1
1
1
PORTB
Ligando pull-up nas entradas
entradas
saídas
; define entradas e saídas
Inicio:
ORG 0x00
LDI R16, 0b00000111
OUT DDRB, R16
LDI R16, 0b00111000
OUT PORTB, R16

## Slide 48
Resolução:
Válvula 1
Válvula 2
Sensor Cheio
Sensor Vazio
Misturador
Tanque
Start
PB0
PB1
PB3
PB2
PB4
PB5
; testa sensor ou botão
PRINCIPAL:
SBIC PINB,5
RJMP PRINCIPAL
RJMP ENCHER
; testa sensor cheio
ENCHER:
SBI PORTB,0
SBIC PINB,3
RJMP ENCHER
CBI PORTB,0
RJMP MISTURAR
; liga valvula por tempo
MISTURAR:
SBI PORTB,2
RCALL ATRASO
RCALL ATRASO
CBI PORTB, 2
RJMP ESVAZIAR
; aguarda sensor vazio
ESVAZIAR:
SBI PORTB,1
SBIC PINB,4
RJMP ESVAZIAR
CBI PORTB,1
RJMP PRINCIPAL
; rotina de atraso
ATRASO:
LDI R19,80
volta:
DEC R17
BRNE volta
DEC R18
BRNE volta
DEC R19
BRNE volta
RET
; define entradas e saídas
Inicio:
ORG 0x00
LDI R16, 0b00000111
OUT DDRB, R16
LDI R19, 0b00111000
OUT PORTB, R16

## Slide 49
V1
Válvula saída
Sensor mínimo
Misturador
Tanque
Em seguida aciona-se V3 até que sensor cheio seja acionado(0). Esvazia-se o tanque até o sensor vazio ser acionado(0). Voltando ao estado inicial. Consider clock 16Mhz.
Start
Sensor Vazio
V2
V3
Exercício:
3) Escreva um programa em mnemônicos que controle o seguinte misturador.
O Programa aguarda “Start” ser pressionado, que liga a V1 durante 3 segundos. Aciona-se V2 durante 2 segundos. O misturador é acionado por 2 segundos.

## Slide 50: Microcontrolador AVR ATMEGA 328
Utilizando Ambiente de desenvolvimento
Atmel Studio 7
Prof. Marcos Chaves

## Slide 51
Ambientes de Desenvolvimento p/ AVR
AVR Studio 4 e Atmel Studio 7 - desenvolvimento em assembly e C, com simulador/depurador. Freeware fornecido pela Atmel. AVR Studio. No desenvolvimento em C pode ser usado com o compilador GNU GCC WinAVR e com o AVR To- olchain da Atmel.